Allegato 1)

Fornitura in service di sistemi diagnostici per microbiologia - Laboratorio Unico Provinciale – Unità Operativa Semplice di Microbiologia - Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Laboratori Ospedali del Delta (Lagosanto) e SS.Annunziata  (Cento)– Azienda Usl di Ferrara.

REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI DIAGNOSTICI

Lotto n°1 MICOBATTERI

Sistemi diagnostici di ultima generazione comprensivi di strumentazione, terreni, supplementi, calibratori, controlli, materiale di consumo, assistenza tecnica e tutto ciò che è necessario per l’esecuzione di esami colturali ed antibiogrammi in automazione.

| DETERMINAZIONI PREVISTE | N° anno |
| --- | --- |
| Esame colturale per la ricerca di micobatteri su materiali vari | 2.000 |
| Esame colturale per la ricerca di micobatteri su sangue | 100 |
| Antibiogramma per ceppi di Mycobacterium tuberculosis | 100 |

Requisiti indispensabili Le caratteristiche sotto elencate rappresentano criteri indispensabili e la loro mancanza totale o parziale deve intendersi a pena di esclusione

Sistema per incubazione e rilevazione della crescita dei micobatteri in coltura da materiali biologici vari e da sangue

Analisi automatizzata e non presidiata di colture mediante tecnologia a fluorescenza non invasiva e non radiometrica

Notifica immediata di risultati positivi

Possibilità di esecuzione di antibiogramma in automazione con antibiotici di prima linea (SIRE e pirazinamide) per M. tuberculosis

Interfacciamento bidirezionale con il LIS del laboratorio DNLab (Dedalus)

Lotto n°2 IDENTIFICAZIONI, ANTIBIOGRAMMI, EMOCOLTURE

Sistemi diagnostici di ultima generazione comprensivi di strumentazione automatica, reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo, assistenza tecnica e tutto ciò che è necessario per:

- Identificazione mediante spettrometria di massa con tecnica MALDI-ToF,

- Identificazione biochimica e antibiogramma

- Identificazione di patogeni mediante PCR

- Incubazione e rilevazione della crescita batterica nelle colture di sangue e altri liquidi biologici

L’offerta deve prevedere un sistema informatico in grado di gestire tutte le apparecchiature offerte con un'unica interfaccia, di gestire la scheda del paziente e permettere l’esecuzione di studi statistici e di ripartizione.

Tutti gli strumenti offerti devono essere interfacciati bidirezionalmente con il LIS del laboratorio (DNLab  Dedalus)

| DETERMINAZIONI PREVISTE |
| --- |
| Identificazione in spettrometria di massa con tecnica MALDI-ToF | N° anno |
| Identificazioni di batteri e miceti | 50.000 |
| Identificazione di funghi filamentosi | 400 |
| Identificazioni di Nocardiae e Micobatteri | 200 |
| Identificazione biochimica e antibiogramma | N° anno |
| Identificazione biochimica in automazione: |  |
| Gram negativi | 800 |
| Gram positivi | 500 |
| Miceti comuni | 120 |
| Anaerobi | 260 |
| Neisserie, emofili, corinebatteri, campylobacter e altri germi difficili | 80 |
| Antibiogrammi in automazione |  |
| Gram negativi | 18.000 |
| Gram positivi | 7.000 |
| Miceti comuni | 500 |
| Antibiogrammi con metodo di brodo-microdiluizione in piastra |  |
| Batteri gram positivi e gram negativi | 1000 |
| Miceti | 1000 |
| Anaerobi | 1000 |
| Micobatteri anche non tubercolari a rapida e lenta crescita | 100 |
| Strisce con gradiente di antibiotico per la determinazione delle MIC | 1500 |
| Dischetti per antibiogramma manuale secondo Kirby Bauer | 1000 |
| Test manuali per conferma fenotipica della resistenza ai carbapenemi | 600 |
| Identificazione di patogeni in PCR per diagnostica rapida sindromica | N° anno |
| Diagnosi meningiti encefaliti | 120 |
| Diagnosi polmoniti | 210 |
| Diagnosi di infezioni gastrointestinali | 100 |
| Identificazione rapida di patogeni da emocolture positive | 120 |
| Incubazione e rilevazione della crescita batterica nelle colture di sangue e di altri liquidi biologici |
| Materiale richiesto | Q.tà anno | Q.tà anno | Q.tà anno |
|  | Cona | Cento | Lagosanto |
| Flaconi per aerobi e miceti | 21.000 | 2.000 | 4.000 |
| Flaconi per anaerobi | 21.000 | 2.000 | 4.000 |
| Flaconi pediatrici | 1.200 |  |  |
| Flaconi per controllo sterilità delle sacche piastriniche per aerobi | 600 |  |  |
| Flaconi per controllo sterilità delle sacche piastriniche per anaerobi | 600 |  |  |
| Sistema di sicurezza per il prelievo senza linea ematica | 21.000 | 2.000 | 4.000 |
| Aghi sterili per subcoltura | 8.000 |  |  |

Requisiti indispensabili Le caratteristiche sotto elencate rappresentano criteri indispensabili e la loro mancanza totale o parziale deve intendersi a pena di esclusione

Identificazione in spettrometria di massa con tecnica MALDI-ToF

Spettrometro di massa con tecnica MALDI-ToF, in grado di identificare batteri e miceti, da colonie e da terreni di coltura liquidi, di essere interfacciato agli strumenti per l’esecuzione dell’antibiogramma e di permettere la gestione del paziente su unica scheda

Integrazione dei risultati dell’identificazione con MALDI-ToF con quelli dell’antibiogramma in un unico software

Utilizzo di un sistema di estrazione in grado di garantire elevata affidabilità nell’identificazione dei microrganismi riducendo la percentuale delle ID ambigue

Possibilità di operare da almeno tre differenti postazioni di preparazione in contemporanea per gestire simultaneamente i campioni con identificazione in spettrometria di massa e antibiogramma

Marcatura CE-IVD dell’intero sistema (strumento, reattivi e database)

Strumento da banco

Identificazione biochimica e antibiogramma

Sistemi automatici di ultima generazione per l’identificazione di batteri, miceti e germi difficili mediante prove biochimiche e per l’esecuzione di antibiogrammi per gram-positivi gram-negativi e lieviti, con potenzialità analitica adeguata ai test richiesti, collegati in rete tra loro e interfacciabili con il LIS del laboratorio

Sistema di back-up strumentale con caratteristiche analitiche identiche allo strumento principale

Pannelli per identificazione separati da quelli per antibiogramma

Pannelli pronti all’uso senza aggiunta di reattivi ausiliari

Caricamento in continuo dei campioni

Identificazione dei campioni mediante codici a barre in uso nel laboratorio

I risultati dei test di sensibilità devono essere espressi in MIC (ogni pozzetto deve contenere concentrazioni reali dell’antibiotico in studio)

Sistema ESPERTO in grado di: applicare le regole di interpretazione della sensibilità agli antibiotici pubblicate nei documenti EUCAST o CLSI facilmente aggiornabile al più recente documento rilasciato dai citati organismi rilevare i principali meccanismi di resistenza batterica (MRSA, VRE, ESBL, Carbapenemasi, ecc…) verificare la congruità delle MIC rilevate nell’antibiogramma con germi identificati

Fornitura di ceppi di riferimento ATCC previsti per il controllo di qualità interno dei pannelli proposti

Sistema di back up metodologico basato su tecnologia differente rispetto alla principale con metodo di brodo-microdiluizione in piastra per l’esecuzione di: test di sensibilità su batteri esigenti, miceti e micobatteri non tubercolari, conferma MIC e saggio di molecole particolari non testabili sul sistema automatico principale il sistema deve prevedere in automatico la dispensazione e la lettura dei pannelli .

l’offerta deve comprendere tutte le strisce con gradiente di antibiotico e dischetti disponibili a listino.

Identificazione di patogeni in PCR per diagnostica rapida sindromica

Sistema per diagnostica rapida in PCR

Rilevazione di target multipli di acidi nucleici direttamente da flaconi positivi di emocoltura o altri liquidi biologi (liquido cefalo rachidiano, broncolavaggio, espettorato).

Processo completamente automatizzato senza intervento dell’operatore per le fasi di estrazione, amplificazione e rilevazione

Sistema automatizzato con rilevazione PCR multiplex in singola cartuccia

Cartucce monotest comprensive di reagenti e controlli interni dell’intero processo

Elaborazione completamente automatica dei risultati con interpretazione finale e produzione di report

Software per elaborazioni statistiche

Incubazione e rilevazione della crescita batterica nelle colture di sangue e di altri liquidi biologici

Il sistema deve comprendere n. 4 strumenti da installare: 1 Cona (AOUFE) settore urgenze Laboratorio Analisi 1 Cona (AOUFE) Sezione Microbiologia 1 Cento (AUSLFE) 1 Lagosanto (AUSLFE)

Sistema principale (presidio di Cona,) costituito da 2 strumenti completamente automatici, walk away, di ultima generazione con capacità minima di almeno 400 flaconi ciascuno

Per i presidi di Cento e Lagosanto strumenti di ultima generazione, con capacità minima adeguata ai carichi di lavoro almeno 120 flaconi

Sistema di lettura non invasivo

Flaconi pronti all’uso contenenti sostanze per la neutralizzazione dei principali antibiotici (escluso il carbone) per consentire l’isolamento di microrganismi in pazienti sottoposti a terapia antibiotica e identificazione mediante spettrometria di massa

Sistemi provvisti di software gestionale che permetta l’interfacciamento con l’host computer e controllo remoto dei flaconi

Flaconi validati per colture di liquidi biologici diversi dal sangue e per colture di sterilità di sacche piastriniche a basso contenuto di leucociti

Segnalazione immediata della positività

Identificazione dei campioni tramite codice a barre

Tracciabilità dei singoli campioni in macchina

Flaconi in plastica/policarbonato

Stabilità dei flaconi per non meno di 6 mesi, alla luce

Allestimento delle subcolture e dei preparati per l’esame microscopico tramite dispositivi di sicurezza

Sistema di prelievo e riempimento flaconi a circuito chiuso totalmente compatibile con sistemi di prelievo sottovuoto tipo vacutainer anche tramite farfalla e cannula

Possibilità di modifica del tempo d’ incubazione

Capacità di memoria almeno 12 mesi

Sistema informatico

Piattaforma informatica per la gestione completa del settore di Microbiologia che coordini tutte le strumentazioni previste nel lotto e il sistema di semina e lettura piastre automatico presente in laboratorio. Collegamento bidirezionale con il LIS per acquisizione delle richieste e invio dei risultati.

Sistema in grado di consentire Integrazione dei risultati dell’identificazione con MALDI-ToF con quelli dell’antibiogramma Unica interfaccia software per tutte le strumentazioni offerte Gestione scheda paziente Funzionamento anche in totale autonomia dal LIS con la possibilità di gestire i flussi di lavoro in particolare: stampa etichette barcodate e liste di lavoro da postazioni di lavoro indipendenti (minimo 16) Studio dell’epidemiologia: rilevazione delle infezioni nuove e dei batteri multiresistenti, compresa analisi epidemiologica delle infezioni e delle resistenze batteriche, rilevazione e monitoraggio dei microrganismi “alert” con possibilità di invio automatico e in "tempo reale" delle informazioni sui dati rilevati, tramite mail e/o sms.

Lotto N°3 COLORATORI PER MICROBIOLOGIA

Sistemi automatici per colorazione batteri, miceti e micobatteri, coloranti, materiale di consumo, assistenza tecnica e tutto ciò che e necessario per l’esecuzione delle colorazioni richieste.

| COLORAZIONI | N° anno |
| --- | --- |
| GRAM | 16.000 |
| Ziehl-Neelsen/Kinyoun | 1.000 |
| Auramina/Rodamina | 2.000 |

Requisiti indispensabili Le caratteristiche sotto elencate rappresentano criteri indispensabili e la loro mancanza totale o parziale deve intendersi a pena di esclusione

Sistema per la colorazione di Gram, comprensivo di coloratore e citocentrifuga

Sistema per la colorazione dei micobatteri in fluorescenza (auramina/rodamina) e per colorazione Ziehl-Neelsen (ZN)/ Kinyoun, comprensivo di uno o più coloratori e citocentrifuga. Sistema di riscaldamento per colorazione di ZN (integrato al coloratore o stufa automatica esterna)

Completa automazione delle varie fasi della colorazione dalla fissazione chimica all’asciugatura

Tecnologia che garantisca l’assenza di contaminazione tra campioni e tra reagenti

Reagenti pronti all’uso a bordo delle strumentazioni per tutte le colorazioni richieste

Più protocolli memorizzabili per ogni metodica

Sistema chiuso per garantire la sicurezza dell’operatore

Controllo integrato allo strumento del volume dei reagenti e dell’acqua dei lavaggi

Interfaccia touch screen di semplice utilizzo